| Gamme de fabrication du circuit électronique |
| --- |
| E101 Implanter les DELs Matériel : Pince plate Implanter les DELs du côté composants. Pour chaque diode, repérer la patte longue (anode) et l’implanter dans le repère +. Plier les pattes afin de fixer la DEL au circuit. E102 Souder les DELs Matériel : Fer à souder, Etain Souder ensuite l’ensemble des diodes côté piste. E103 Couper les pattes Matériel : Pince coupante Vérifier la bonne implantation des DELs puis couper les pattes. |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  | Format A4 | 7 |
| Lampe capteur Pir |  | Le / / |
|  | Nom : | Prénom : |

| Gamme de fabrication du circuit électronique |
| --- |
| E104 Implanter C1 Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante Implanter le condensateur chimique. C1 25V – 10(F Repérer la patte longue et l’implanter dans le repère + puis souder les pattes côté piste. Couper les pattes à l’aide d’une pince coupante. E105 Implanter C2 Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante Implanter le condensateur chimique C2 16V – 100(F Repérer la patte longue et l’implanter dans le repère + (plier le composant à 90° pour la bonne fermeture du boitier) puis souder les pattes côté piste. Couper les pattes à l’aide d’une pince coupante. E106 Implanter C3 Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante Implanter le condensateur chimique C3 16V – 47(F Repérer la patte longue et l’implanter dans le repère + (plier le composant à 90° pour la bonne fermeture du boitier) puis souder les pattes côté piste. Couper les pattes à l’aide d’une pince coupante. |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  | Format A4 | 8 |
| Lampe capteur Pir |  | Le / / |
|  | Nom : | Prénom : |

| Gamme de fabrication du Circuit électronique |
| --- |
| E107 Implanter PR Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante Implanter la photorésistance côté composants. Plier les pattes afin de fixer le capteur au circuit. Souder ensuite côté piste. Couper les pattes à l’aide d’une pince coupante. E108 Implanter PIR Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain, Pince coupante Positionner le support de capteur en veillant à bien aligner les différents perçages. Implanter le capteur PIR à travers le support. Repérer l’ergot et l’orienter vers le repère + c’est-à-dire du côté opposé à la photorésistance. Implanter ensuite les 3 pattes du composant. Souder ensuite côté piste. Couper les pattes à l’aide d’une pince coupante. |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  | Format A4 | 9 |
| Lampe capteur Pir |  | Le / / |
|  | Nom : | Prénom : |
| Gamme de fabrication du Circuit électronique -- Alimentation |
| E201 Implanter les CPile Matériel : Retourner le support arrière de la lampe. Insérer les 4 Contacteurs de Pile dans le logement arrière en veillant à bien positionner : les CP ressorts en face des - les CP plats en face des + Refermer le logement des piles. E202 Cache interrupteur Matériel : Positionner le cache de l’interrupteur. |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  | Format A4 | 10 |
| Lampe capteur Pir |  | Le / / |
|  | Nom : | Prénom : |

| Gamme fabrication du circuit électronique -- câblage |
| --- |
| E301 Soudure fil électrique bleu – Circuit électronique Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Positionner le fil électrique bleu comme indiqué sur le dessin (perçage de gauche) puis souder. E302 Soudure fil électrique bleu – Interrupteur Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Connecter le fil électrique précédemment soudé au niveau de l’interrupteur puis souder comme indiqué sur le dessin. |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  | Format A4 | 11 |
| Lampe capteur Pir |  | Le / / |
|  | Nom : | Prénom : |
| Gamme de fabrication du circuit électronique -- Câblage |
| E303 Soudure fil électrique rouge – Circuit électronique Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Positionner le fil électrique rouge comme indiqué sur le dessin (perçage central) puis souder. E304 Soudure fil électrique rouge – Interrupteur Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Connecter le fil électrique précédemment soudé au niveau de l’interrupteur puis souder comme indiqué sur le dessin. E305 Soudure fil électrique rouge – Circuit électronique Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Positionner le fil électrique rouge comme indiqué sur le dessin (perçage de droite) puis souder. E306 Soudure fil électrique rouge – Interrupteur Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Connecter le fil électrique précédemment soudé au niveau de l’interrupteur puis souder comme indiqué sur le dessin. |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  | Format A4 | 12 |
| Lampe capteur Pir |  | Le / / |
|  | Nom : | Prénom : |

| Gamme de fabrication du circuit électronique -- Câblage |
| --- |
| E307 Soudure fil électrique rouge – contact de piles Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Positionner le fil électrique rouge comme indiqué sur le dessin (languette droite du contacteur de piles) puis souder. E308 Soudure fil électrique rouge – Interrupteur Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Connecter le fil électrique précédemment soudé au niveau de l’interrupteur puis souder comme indiqué sur le dessin. (4ème soudure – rangée du bas) E309 Soudure fil électrique bleu – contact de piles Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Positionner le fil électrique bleu comme indiqué sur le dessin (languette gauche du contacteur de piles) puis souder. E310 Soudure fil électrique noir – Circuit électronique Matériel : Pince plate, Fer à souder, Etain Connecter le fil électrique précédemment soudé au circuit électronique puis souder comme indiqué sur le dessin. Attention, il faut implanter et souder ce fil directement côté pistes. |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  | Format A4 | 13 |
| Lampe capteur Pir |  | Le / / |
|  | Nom : | Prénom : |

| Gamme de montage de la lampe à capteur PIR |
| --- |
| E401 Positionner le circuit électronique Positionner le circuit électronique au-dessus du logement pour les piles du support arrière. E402 Positionner le cache Dels Positionner les 6 diodes du circuit électronique dans les perçages du cache. Fixer le cache en vissant les 2 vis (2x5mm) à têtes cruciformes dans leur logement. E403 Positionner le cache du capteur Positionner le cache juste au-dessus du capteur PIR. E404 Positionner le couvercle Positionner le couvercle afin de fermer l’ensemble (La partie blanche est à clipser sur la partie transparente) et visser (2x8mm) celle-ci sur le derrière du boitier afin de solidariser l’ensemble de la lampe. E405 Positionner les piles Positionner les piles dans leur logement puis tester le fonctionnement de la lampe. |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  | Format A4 | 14 |
| Lampe capteur Pir |  | Le / / |
|  | Nom : | Prénom : |

# Text boxes

PIR

D203S

Attention :

Composant polarisé

Attention :

Composants polarisés

+

-

+

Attention :

Composant polarisé

_

_

_

_

_

+

+          +

( DAY   OFF   NIGHT (

5008

Circuit électronique – perçages pour les fils électriques

Localisation des perçages sur le circuit électronique pour les fils électriques.

+          +

( DAY   OFF   NIGHT (

Interrupteur – côté soudure

+

Photorésistance

Attention :

Composant polarisé

Attention :

Composant polarisé

_